Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004

Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka

(PPS 12 nebo PPS 12 R)

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z technicko přejímacích podmínek schválených Ministerstvem vnitra a vyhl. č. 90/1975 Sb., později z vyhl. č. 41/1984 Sb. Jednonápravový přívěs - motorová stříkačka     PPS 12 je shodný s jednonápravovým přívěsem - motorová stříkačka PPS 12 R, liší se pouze v provedení přenosné motorové stříkačky.

Původní název požárního přívěsu	Jednonápravový skříňový přívěs pro PS 12 R1 nebo PS 12 R

Technicko přejímací podmínky č. 			124 20 26 15/72

# Typ (tovární značka)			PS 12 R1 6009

##### PS 12 R 6009

### Druh vozidla	Jednonápravový skříňový přívěs, nyní „požární přívěs“ podle vyhl. č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Prodejce			Výzbrojna požární ochrany

Výrobce						Karosa, národní podnik Vysoké Mýto a

Bratislavské automobilové závody, národní podnik Bratislava, závod Skalica

# Karosérie			speciální - skříňová

# Barevné provedení	karosérie		červená

podvozek 		černý nebo šedý

Vnější rozměry	celková délka		3400mm

celková šířka 		1800 mm

celková výška		1700 mm

# Rozchod				1550 mm

# Výška závěsného oka při celkovém zatížení		720 mm

Nájezdový úhel	vpředu			12o

vzadu			15o

# Hmotnost	pohotovostní 		480 kg

užitečná 		420 kg

celková		900 kg

tlak na závěs		30 kg

# Nosnost střešní zahrádky				50 kg

# Kola, pneumatiky	druh kola 		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	6,40 - 15

rozměr ráfku		4,50 E - 15

počet náprav		1

huštění pneumatik	1,8 bar

Nejvyšší dovolená rychlost	na silnici		80 km.h-1

v terénu		6 km.h-1

# Napětí elektrického zařízení			12 nebo 24 V

# Brzda	provozní		ne

parkovací		ne

## Spojovací zařízení			válcový čep – oko ø 40

#### Příslušenství:	přenosná motorová stříkačka PS 12 nebo PS 12 R	1 ks

sací koš 110 							1 ks

sací hadice 110 x 1,6						6 ks

sběrač 110							1 ks

ejektor								1 ks

hydrantový nástavec						1 ks

klíč k podzemnímu hydrantu					1 ks

klíč na spojky							4 ks

ploché páčidlo							1 ks

požární sekera							1 ks

polní lopatka							1 ks

zdravotní brašna						1 ks

přechod 110/75						1 ks

přechod 75/52							2 ks

klíč k nadzemnímu hydrantu					1 ks

požární tlaková hadice 52 x 20				4 ks

požární tlaková hadice 75 x 20				5 ks

požární tlaková hadice 75 x 2				2 ks

rozdělovač							1 ks

mlhová proudnice						1 ks

proudnice 75							1 ks

proudnice 52							1 ks

clonová proudnice 52						1 ks

vidlice na lano							3 ks

ventilové lano 6 x 12						1 ks

ventilové lano 8 x 25						1 ks

záchytné lano							1 ks

vazák na hadice						6 ks

záchranné lano v obalu					1 ks

objímka na hadice 52 v obalu				2 ks

objímka na hadice 75 v obalu				4 ks

ruční svítilna							1 ks

sada hadicových těsnění v obalu				1 ks

výfuková nastavovací hadice					1 ks

kanistr 20 l							2 ks

kanistr 1 l							1 ks

ruční hasicí přístroj						1 ks

sada otevřených oboustranných klíčů			1 ks

měrka na svíčky						1 ks

kartáč na svíčky						1 ks

šroubovák							1 ks

kombinované kleště						1 ks

pryžová palička						1 ks

nálevka							1 ks

olejnička							1 ks

mazací tuk v obalu						1 ks

náhradní kolo							1 ks

klíč na matice kol (kolovrátek OK 17)			1 ks

zvedák 1000 kg						1 ks

kolovrátek ke zvedáku					1 ks

ruční hustilka Super						1 ks

montážní páka	L 300						2 ks

tyč na ruční tažení						1 ks

zakládací klíny						2 ks

sada žárovek v obalu						1 ks

náhradní matice kol						2 ks

# Schéma elektrického zapojení požárního přívěsu PPS 12 typ 6009

Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka

(PPS 12 R1 nebo PPS 12 R)

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z technicko přejímacích podmínek schválených Ministerstvem vnitra a vyhl. č. 41/1984 Sb.

Původní název požárního přívěsu			Jednonápravový přívěs PPS 12 R1

Jednonápravový přívěs PPS 12 R

Průkaz o způsobilosti typu 			č. 1019

dne 25. května 1983

pod č. j.: SD-2384/1983-1

Správa dopravy

Ministerstvo vnitra SSR

Rozhodnutí o prodloužení – změně			č. 1019

dne 7. prosince 1987

pod č. j.: SD-4673/1987-1

Správa dopravy

Ministerstvo vnitra SSR

Technicko přejímací podmínky č. 			124 20 28 37/84

Katalogový list č. 					28/91/A č.j.: PO-2758/III-90 (25.6.1991)

Prodejce			Výzbrojna požární ochrany

# Typ (tovární značka)			PS 12 R1 7001

##### PS 12 R 7001

### Druh vozidla	Jednonápravový přívěs, nyní „požární přívěs“ podle vyhl. č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Výrobce	Bratislavské automobilové závody, národní podnik Bratislava, závod Skalica

# Karosérie			speciální - skříňová

Barevné provedení	karosérie		červená, může být doplněna bílým

vodorovným pruhem min. 200 mm

podvozek 		černý nebo šedý

Vnější rozměry	celková délka		3350 mm,

celková šířka 		1820 mm

celková výška		1720 mm

Rozchod				1547 mm

Výška závěsného oka při celkovém zatížení		720 mm

Nájezdový úhel	vpředu			13o

vzadu			18o

# Hmotnost	pohotovostní 		350 kg

užitečná 		550 kg

celková		900 kg

tlak na závěs		30 kg

# Nosnost střešní zahrádky				50 kg

# Kola, pneumatiky	druh kola 		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	165 SR 13

rozměr ráfku		4 ½ JX 13

počet náprav		1

huštění pneumatik	2,3 bar

Nejvyšší dovolená rychlost	na silnici		80 km.h-1

v terénu		6 km.h-1

# Napětí elektrického zařízení			12 nebo 24 V

# Brzda	provozní		ne

parkovací		ne

## Spojovací zařízení			válcový čep – oko ø 40

#### Příslušenství:	přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 nebo PS 12 R	1 ks

sací koš 110 							1 ks

sací hadice 110 x 1,6						6 ks

sběrač 110							1 ks

ejektor								1 ks

hydrantový nástavec						1 ks

klíč k podzemnímu hydrantu					1 ks

klíč na spojky							4 ks

ploché páčidlo							1 ks

požární sekera							1 ks

polní lopatka							1 ks

zdravotní brašna						1 ks

přechod 110/75						1 ks

přechod 75/52							2 ks

klíč k nadzemnímu hydrantu					1 ks

požární tlaková hadice 52 x 20				4 ks

požární tlaková hadice 75 x 20				5 ks

požární tlaková hadice 75 x 2				2 ks

rozdělovač							1 ks

mlhová proudnice						1 ks

proudnice 75							1 ks

proudnice 52							1 ks

clonová proudnice 52						1 ks

vidlice na lano							3 ks

ventilové lano 6 x 12						1 ks

ventilové lano 8 x 25						1 ks

záchytné lano							1 ks

vazák na hadice						6 ks

záchranné lano v obalu					1 ks

objímka na hadice 52 v obalu				2 ks

objímka na hadice 75 v obalu				4 ks

ruční svítilna							1 ks

sada hadicových těsnění v obalu				1 ks

výfuková nastavovací hadice					1 ks

kanistr 20 l							2 ks

kanistr 1 l							1 ks

ruční hasicí přístroj						1 ks

sada otevřených oboustranných klíčů			1 ks

měrka na svíčky						1 ks

kartáč na svíčky						1 ks

šroubovák							1 ks

kombinované kleště						1 ks

pryžová palička						1 ks

nálevka							1 ks

olejnička							1 ks

mazací tuk v obalu						1 ks

náhradní kolo							1 ks

klíč na matice kol (kolovrátek OK 17)			1 ks

zvedák 1000 kg						1 ks

kolovrátek ke zvedáku					1 ks

ruční hustilka Super						1 ks

montážní páka	L 300						2 ks

tyč na ruční tažení						1 ks

zakládací klíny						2 ks

sada žárovek v obalu						1 ks

náhradní matice kol						2 ks

# Schéma elektrického zapojení požárního přívěsu PPS 12 R1 typ 7001 je shodné s typem 7321

Technický popis – přívěsný pěnomet

(PPP 3 x 120)

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z technicko přejímacích podmínek schválených Ministerstvem vnitra a vyhl. č. 41/1984 Sb.

Původní název požárního přívěsu	Jednonápravový přívěs – přívěsný přenosný pěnomet 3 x 120

Průkaz o způsobilosti typu 			č. 1020

dne 25. května 1983

pod č. j.: SD-2384/1983-1

Správa dopravy

Ministerstvo vnitra SSR

# Rozhodnutí o prodloužení – změně			č. 1020

dne 12. prosince 1990

pod č. j.: SD/1-2384/1983-1

Správa dopravy

Ministerstvo vnitra SSR

Technicko přejímací podmínky č. 			124 20 28 05/84

Katalogový list č. 					29/91/A č.j.: PO-2758/III-90 (12.6.1991)

Prodejce			Výzbrojna požární ochrany

# Typ (tovární značka)			PPP 3 x 120 7321

### Druh vozidla	Jednonápravový přívěs, nyní „požární přívěs“ podle vyhl. č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Výrobce	Bratislavské automobilové závody, národní podnik Bratislava, závod Skalica

# Karosérie			speciální - skříňová

Barevné provedení	karosérie		červená, může být doplněna bílým

vodorovným pruhem min. 200 mm

podvozek 		černý nebo šedý

Vnější rozměry	celková délka		3460 mm,

celková šířka 		1820 mm

celková výška		1720 mm

Rozchod				1547 mm

Výška závěsného oka při celkovém zatížení		720 mm

Nájezdový úhel	vpředu			13o

vzadu			18o

# Hmotnost	pohotovostní 		395 kg

užitečná 		505 kg

celková		900 kg

tlak na závěs		30 kg

# Nosnost střešní zahrádky				50 kg

# Kola, pneumatiky	druh kola 		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	165 SR 13

rozměr ráfku		4 ½ JX 13

počet náprav		1

huštění pneumatik	2,3 bar

Nejvyšší dovolená rychlost	na silnici		80 km.h-1

v terénu		6 km.h-1

# Napětí elektrického zařízení			12 nebo 24 V

# Brzda	provozní		ne

parkovací		ne

## Spojovací zařízení			válcový čep – oko ø 40

#### Příslušenství:	elektrocentrála 4 kVA					1 ks

halogenový světlomet						3 ks

stativ								3 ks

prodlužovací kabel na navijáků 50 m			5 ks

ruční svítilna							2 ks

skříňka s elektrickým nářadím				1 ks

sada žárovek ke stanici v obalu				1 ks

ruční hasicí přístroj						1 ks

kanistr 20 l							1 ks

kanistr 10 l							1 ks

vazáky na hadice						6 ks

zkoušečka SN 1						1 ks

výfuková nastavovací hadice					1 ks

náhradní kolo							1 ks

klíč na matice kol (kolovrátek OK 17)			1 ks

zvedák 1000 kg						1 ks

kolovrátek ke zvedáku					1 ks

ruční hustilka Super						1 ks

montážní páka	L 300						2 ks

tyč na ruční tažení						1 ks

zakládací klíny						2 ks

sada žárovek k přívěsu v obalu				1 ks

náhradní matice kol						2 ks

# Schéma elektrického zapojení požárního přívěsu POS 3

Technický popis - přívěsná osvětlovací stanice

(POS 3)

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z technicko přejímacích podmínek schválených Ministerstvem vnitra a vyhl. č. 41/1984 Sb.

Původní název požárního přívěsu	Jednonápravový přívěs – osvětlovací stanice

Průkaz o způsobilosti typu 			č. 1020

dne 25. května 1983

pod č. j.: SD-2384/1983-1

Správa dopravy

Ministerstvo vnitra SSR

# Rozhodnutí o prodloužení – změně			č. 1020

dne 12. prosince 1990

pod č. j.: SD/1-2384/1983-1

Správa dopravy

Ministerstvo vnitra SSR

Technicko přejímací podmínky č. 			124 20 28 38/84

Prodejce			Výzbrojna požární ochrany

# Typ (tovární značka)			POS 3 7401

### Druh vozidla	Jednonápravový přívěs, nyní „požární přívěs“ podle vyhl. č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Výrobce	Bratislavské automobilové závody, národní podnik Bratislava, závod Skalica

# Karosérie			speciální - skříňová

Barevné provedení	karosérie		červená, může být doplněna bílým

vodorovným pruhem min. 200 mm

podvozek 		černý nebo šedý

Vnější rozměry	celková délka		3350 mm,

celková šířka 		1820 mm

celková výška		1720 mm

Rozchod				1547 mm

Výška závěsného oka při celkovém zatížení		720 mm

Nájezdový úhel	vpředu			13o

vzadu			18o

# Hmotnost	pohotovostní 		350 kg

užitečná 		550 kg

celková		900 kg

tlak na závěs		30 kg

# Nosnost střešní zahrádky				50 kg

# Kola, pneumatiky	druh kola 		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	165 SR 13

rozměr ráfku		4 ½ JX 13

počet náprav		1

huštění pneumatik	2,3 bar

Nejvyšší dovolená rychlost	na silnici		80 km.h-1

v terénu		6 km.h-1

# Napětí elektrického zařízení			12 nebo 24 V

# Brzda	provozní		ne

parkovací		ne

## Spojovací zařízení			válcový čep – oko ø 40

#### Příslušenství:	elektrocentrála 4 kVA					1 ks

halogenový světlomet						3 ks

stativ								3 ks

prodlužovací kabel na navijáků 50 m			5 ks

ruční svítilna							2 ks

skříňka s elektrickým nářadím				1 ks

sada žárovek ke stanici v obalu				1 ks

ruční hasicí přístroj						1 ks

kanistr 20 l							1 ks

kanistr 10 l							1 ks

vazáky na hadice						6 ks

zkoušečka SN 1						1 ks

výfuková nastavovací hadice					1 ks

náhradní kolo							1 ks

klíč na matice kol (kolovrátek OK 17)			1 ks

zvedák 1000 kg						1 ks

kolovrátek ke zvedáku					1 ks

ruční hustilka Super						1 ks

montážní páka	L 300						2 ks

tyč na ruční tažení						1 ks

zakládací klíny						2 ks

sada žárovek k přívěsu v obalu				1 ks

náhradní matice kol						2 ks

# Schéma elektrického zapojení požárního přívěsu POS 3

Požární přívěs ROBUR HL 10.40 FK

Obrázek je použit pouze jako orientační.

Dovozce						PZO MERKURIA, Praha

druh PS – O2

Technická způsobilost byla schválena 		Správou pro dopravu MV ČSR

dne 5. listopadu 1987

pod značkou SD/12-4352/87

Ing. Stanislav Hanžl

Osvědčení o tech. způsobilosti typu mot. vozidla	č. 1893

dne 10. října 1987

pod značkou SD/12-4352/87

podle vyhl. č. 41/1984 Sb.

Ing. Stanislav Hanžl

Základní tech. popis schváleného typu vozidla	č. 1893

dne 10. října 1987

pod značkou SD/12-4352/87

Typ (tovární značka)					ROBUR HL 10.40 FK

Druh vozidla	Speciální požární přívěs (nyní požární přívěs), druh PS – O2

Výrobce						VEB ROBUR WERKE, Görlitz

# Německá demokratická republika

Karosérie						speciální skříňová

Barevné provedení	karosérie		červená, může být doplněna bílým

vodorovným pruhem min. 200 mm

podvozek 		černý

Vnější rozměry		celková délka		3520 mm

celková šířka 		1780 mm

celková výška		1920 mm

Hmotnost			pohotovostní		350 kg

užitečná 		650 kg

celková		1000 kg

tlak na závěs		100 kg

tlak na nápravu	1000 ks

Kola, pneumatiky		druh kola		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	6,40 – 13 6PR

rozměr ráfku		4 ½ J x 13

počet náprav		1

Nejvyšší dovolená rychlost				100 km.h-1

Brzda				provozní		ano

parkovací		ano

Spojovací zařízení					válcový čep – oko ø 40

Poznámka:

Povolení trvalé výjimky	§ 61 – není pojistné závěsné zařízení

§ 13 – na bocích přívěsu jsou ostré hrany a výstupky

Technický popis - přívěsná osvětlovací stanice

(FLG – F 13 S – BLA 4)

Obrázek je použit z normy, uvedené rozměry jsou limitní hodnoty.

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z německé normy TGL 121 – 500 z roku 1988 a z TGL 121 – 522.

Původní název požárního přívěsu			Požární přívěs FLG – F 13 S – BLA 4

Zákl. technický popis schváleného typu vozidla	č. 1065

dne 15. července 1976

pod č. j.: 1341/76 – 80/12

Technické podmínky č. 				FLG/G/05/89

Dovozce			PZO MERKURIA, Praha

Typ (tovární značka)			FLG F 13 S

### Druh vozidla	Speciální přívěs požárnický, nyní „požární přívěs“ podle vyhl. č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Výrobce			VEB FLG, Görlitz Apolda NDR

# Německá demokratická republika

Karosérie			speciální

Barevné provedení	karosérie		červená, může být doplněna bílým

vodorovným pruhem min. 200 mm

podvozek 		černý

Vnější rozměry	celková délka		3450 mm, později 3480 mm

celková šířka 		1770 mm

celková výška		1950 mm

# Hmotnost	pohotovostní 		350 kg

užitečná 		550 kg

celková		900 kg

tlak na závěs		20 kg

tlak na nápravu	880 kg

Kola, pneumatiky	druh kola 		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	5,20 – 13, později 6,40 – 13

rozměr ráfku		4J x 13, později 4 ½ J x 13

počet náprav		1

huštění pneumatik	2,1 bar

Nejvyšší dovolená rychlost			80 km.h-1

napětí elektrického zařízení			12 nebo 24 V

# Brzda	provozní		ne

parkovací		ne

## Spojovací zařízení			válcový čep – oko ø 40

Příslušenství:	generátor 4 kVA, ve výjimečných případech 3 kVA	1 ks

výfuková nastavovací hadice					1 ks

kabelový adaptér 1,5 m					3 ks

prodlužovací kabel na navijáků 30 m			5 ks

rozbočka							4 ks

stativ								3 ks

širokoúhlý světlomet						2 ks

hloubkový světlomet						1 ks

ruční svítilna 40 W s kabelem 5 m				1 ks

ruční svítilna 40 W s kabelem 5 m				4 ks

ruční svítilna 							1 ks

Kanistr 10 l							2 ks

kanistr 2 l							1 ks

nálevka							1 ks

ruční hasicí přístroj						1 ks

náhradní kolo							1 ks

klíč na matice kol						1 ks

propojovací kabel						1 ks

tyč na ruční tažení						1 ks

zakládací klíny						2 ks

Poznámka:

Pro přívěsnou osvětlovací stanici může být použit přívěs typu ROBUR HL 10.40 FK

Technický popis - přívěsný pěnomet

(FLG – F 13 S – SBA 4,5)

Obrázek je použit z normy, uvedené rozměry jsou limitní hodnoty.

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z německé normy TGL 121 – 528 z roku 1988.

Původní název požárního přívěsu			Požární přívěs FLG – F 13 S – BSA 4,5

Zákl. technický popis schváleného typu vozidla	č. 1065

dne 15. července 1976

pod č. j.: 1341/76 – 80/12

Technické podmínky č. 				FLG/G/03/89

Dovozce						PZO MERKURIA, Praha

Typ (tovární značka)					FLG F 13 S

Druh vozidla	Speciální přívěs požárnický (nyní „požární přívěs“)

Výrobce						VEB FLG, Görlitz Apolda NDR

# Německá demokratická republika

Karosérie						speciální

Barevné provedení	karosérie		červená

nádrž na pěnidlo 	leštěný kov

podvozek 		černý

# Vnější rozměry		celková délka 		3450 mm, později 3480 mm

celková šířka 		1770 mm

celková výška		1375 mm

Hmotnost			pohotovostní 		350 kg

užitečná 		550 kg

celková		900 kg

tlak na závěs		20 kg

tlak na nápravu	880 kg

Kola, pneumatiky		druh kola 		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	5,20 – 13, později 6,40 – 13

rozměr ráfku		4J x 13, později 4 ½ J x 13

počet náprav		1

huštění pneumatik	2,1 bar

Nejvyšší dovolená rychlost				80 km.h-1

napětí elektrického zařízení				12 nebo 24 V

Brzda				provozní		ne

parkovací		ne

## Spojovací zařízení					válcový čep – oko ø 40

Příslušenství:			proudnice na těžkou pěnu s ochranným krytem		1 ks

proudnice na lehkou pěnu s ochranným krytem		1 ks

rozdělovač							1 ks

hadicový přechod						1 ks

sací hadice 52							1 ks

sací hadice přiměšovače					1 ks

sací hadice přiměšovače					2 ks

klíč na spojky							1 ks

náhradní kolo							1 ks

klíč na matice kol						1 ks

propojovací kabel						1 ks

tyč na ruční tažení						1 ks

zakládací klíny						2 ks

Technický popis – hadicový přívěs

(FLG – F 13 S – STA)

Obrázek je použit z normy, uvedené rozměry jsou limitní hodnoty.

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z německé normy TGL 121 – 500 z roku 1988 a z TGL 121 – 522.

Původní název požárního přívěsu			Požární přívěs FLG – F 13 S – BLA 4

Zákl. technický popis schváleného typu vozidla	č. 1065

dne 15. července 1976

pod č. j.: 1341/76 – 80/12

Technické podmínky č. 				FLG/G/02/89

Dovozce						PZO MERKURIA, Praha

Typ (tovární značka)					FLG F 13 S

Druh vozidla	Speciální přívěs požárnický (nyní „požární přívěs“)

Výrobce						VEB FLG, Görlitz Apolda NDR

# Německá demokratická republika

Karosérie						speciální

Barevné provedení	karosérie		červená, může být doplněna bílým

vodorovným pruhem min. 200 mm

podvozek 		černý

Vnější rozměry		celková délka 		3450 mm, později 3480 mm

celková šířka 		1770 mm

celková výška		1950 mm

Hmotnost			pohotovostní 		350 kg

užitečná 		550 kg

celková		900 kg

tlak na závěs		20 kg

tlak na nápravu	880 kg

Kola, pneumatiky		druh kola 		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	5,20 – 13, později 6,40 – 13

rozměr ráfku		4J x 13, později 4 ½ J x 13

počet náprav		1

huštění pneumatik	2,1 bar

Nejvyšší dovolená rychlost				80 km.h-1

napětí elektrického zařízení				12 nebo 24 V

Brzda				provozní		ne

parkovací		ne

## Spojovací zařízení					válcový čep – oko ø 40

Příslušenství:			tlaková požární hadice 75 x 20 				32 ks

rozdělovač 							1 ks

přejezdový můstek 						2 ks

klíč na spojky							2 ks

přípravek na ukládání hadic					1 ks

náhradní kolo							1 ks

klíč na matice kol						1 ks

propojovací kabel						1 ks

tyč na ruční tažení						1 ks

zakládací klíny						2 ks

Poznámka:

Pro přívěsnou osvětlovací stanici může být použit přívěs typu ROBUR HL 10.40 FK

Technický popis - přívěsný odsávač kouře

(FLG – F 13 S – VTA)

Obrázek je použit z normy, uvedené rozměry jsou limitní hodnoty.

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z německé normy TGL 121 – 500 z roku 1988.

Původní název požárního přívěsu			Požární přívěs FLG – F 13 S – BLA 4

Zákl. technický popis schváleného typu vozidla	č. 1065

dne 15. července 1976

pod č. j.: 1341/76 – 80/12

Technické podmínky č.				FLG/G/04/89

Dovozce						PZO MERKURIA, Praha

Typ (tovární značka)					FLG F 13 S

Druh vozidla	Speciální přívěs požárnický (nyní „požární přívěs“)

Výrobce						VEB FLG, Görlitz Apolda NDR

Karosérie						speciální

# Německá demokratická republika

Barevné provedení	karosérie		červená, může být doplněna bílým

vodorovným pruhem min. 200 mm

podvozek 		černý

# Vnější rozměry		celková délka 		3450 mm, později 3480 mm

celková šířka 		1770 mm

celková výška		1950 mm

Hmotnost			pohotovostní 		350 kg

užitečná 		550 kg

celková		900 kg

tlak na závěs		20 kg

tlak na nápravu	880 kg

Kola, pneumatiky		druh kola 		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	5,20 – 13, později 6,40 – 13

rozměr ráfku		4J x 13, později 4 ½ J x 13

počet náprav		1

huštění pneumatik	2,1 bar

Nejvyšší dovolená rychlost				80 km.h-1

napětí elektrického zařízení				12 nebo 24 V

Brzda				provozní		ne

parkovací		ne

## Spojovací zařízení					válcový čep – oko ø 40

Příslušenství:			ventilátor							1 ks

skříňka s nářadím a náhradními díly k ventilátoru		1 ks

uzavírací mřížka v tašce					1 ks

čisticí kartáč							1 ks

sací roury							10 ks

nehořlavá deka 1000 x 1550					2 ks

nehořlavá deka 1550 x 2610					2 ks

nehořlavé rukavice						2 p

kladivo z lehkého kovu					1 ks

kanistr 5 l							1 ks

nálevka							1 ks

ruční hasicí přístroj						1 ks

náhradní kolo							1 ks

klíč na matice kol						1 ks

propojovací kabel						1 ks

tyč na ruční tažení						1 ks

zakládací klíny						2 ks

Poznámka:

Pro přívěsnou osvětlovací stanici může být použit přívěs typu ROBUR HL 10.40 FK

Technický popis – přívěsný hasicí přístroj práškový

(PG 210 H A nebo P 250 HA)

Obrázek je použit z normy, uvedené rozměry jsou limitní hodnoty.

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z německé normy TGL 121 – 529 z roku 1975.

Původní název požárního přívěsu			Přívěsný hasicí přístroj PG 210 H A

Přívěsný hasicí přístroj P 250 H A

Technické podmínky č. 				P 250/PG 210/80-S

Dovozce			PZO MERKURIA, Praha

Typ (tovární značka)			PG 210 H A

#### P 250 H A

Výrobce			VEB FLG, Apolda

# Německá demokratická republika

# Karosérie			speciální

podvozek 		černý

Vnější rozměry	celková délka		2800 mm

celková šířka 		1505 mm

celková výška		1335 mm

# Hmotnost PG 210	celková		570 kg

Kola, pneumatiky	druh kola 		jednoduchá, disková

rozměr pneumatiky	5,20 – 13, později 6,40 – 13

rozměr ráfku		4J x 13, později 4 ½ J x 13

počet náprav		1

huštění pneumatik	2,1 bar

Nejvyšší dovolená rychlost			80 km.h-1

napětí elektrického zařízení			12 nebo 24 V

# Brzda	provozní		ne

parkovací		ne

## Spojovací zařízení			válcový čep – oko ø 40

# Text boxes

Obrázek uvádí detailní pohled na provedení oje s provozní a parkovací brzdou, s pojezdovým kolečkem a úchytem pro zajišťovací prvek